## Slide 1: Netzwerke Hardware

## Slide 2: Prinzip der Datenkommunikation
DEE
DÜE
DÜE
DEE
Standardschnittstelle
seriell synchron/asynchron
parallel
USB
Rechnerbussystem
Übertragungskanal
analog/digital
drahtgebunden/drahtlos, optisch
DEE- Datenendeinrichtung
DÜE- Datenübertragungseinrichtung

## Slide 3: asynchrone serielle Übertragung
Startbit, 5-8 Datenbits, Paritätsbit, 1 bis 2 Stopbits, usw.
Sender und Empfänger müssen mit Bitrate, Bitanzahl, Päritätsbit, Stopbit übereinstimmen
z.B. (9600,8,N,1) damit sich die Rechner verstehen

## Slide 4: Beispiele für Übertragungskanäle
analog, drahtgebunden
klassisches Telefonnetz (POTS), Wählleitung
Standleitungen
digital, drahtgebunden
ISDN, Wählleitung
ADSL
digitale Standleitungen bis 622 Mbit/s

## Slide 5: POTS – plain old Telefone system
Modem
Telefonnetz
TAL
Modem
TAL – Teilnehmeranschlussleitung: Kupferdoppelleitung
Modem – Modulator/Demodulator digitale Signale werden in analoge Signale umgewandelt und umgekehrt

## Slide 8: Lokale Netze - Hardware
Ethernet – Standard oder IBM Token Ring
Ethernet
  entwickelt in den 70ger Jahren
  log. Busstruktur
  phys. Bus oder Stern
  ursprünglich 3, dann 10-100Mbit/s, Gigabit
  Zugriffsverfahren „CSMA/CD“
Token Ring
  entwickelt von IBM
  logische und physikalische Ringstruktur
  4 bis 16 MB/s
  Zugriffsverfahren „Token Passing“

## Slide 9: Kabel I
10Base-2
  dünnes Koaxkabel RG-58, 10Mbit/s
  min. 2m und max. 185 m lange Leitung und max. 30 Geräte
  Terminator am Anfang und Ende der Leitung 50 Ohm

## Slide 10: Kabel II
100Base-Tx
  100Mbit (Fast-Ethernet) über UTP/STP Verkabelung
  ein Kabel darf max. 100 m lang sein
  RJ-45 Stecker, Verbindung 1 zu 1
  funktioniert nur mit Hub
  Segmentierung möglich über Repeater (schiebt Signale einfach durch), Bridge oder Switch
Nullmodemkabel
  gekreuzte Kabel Eingang und Ausgang werden gedreht

## Slide 11: Ethernet – Netzwerkkarte
je nach Verkabelung muss der entsprechende Anschluss oder Kombikarten gewählt werden

## Slide 12: WLAN
Sender und Empfänger
  Sender meistens WLAN-fähiger Router
  Empfänger im PC meistens bereits eingebaut
  Oder WLAN-Stick
Entfernung zum Router max. 50 m wenn keine Hindernisse dazwischen liegen
Sonst Repeater oder Accesspoint